## Slide 1: 平时测试

## Slide 2
一A、有两个浮点数N1=2J1×S1, N2=2J2×S2。设J1=(+11)2 ,S1=(+0.0101011)2, J2=(+10)2, S2=(+0.1001101)2，求N1+N2，其中阶码和尾数皆用单符号位补码表示，写出运算步骤及结果。（舍入处理采用“0舍1入”法）
一B、有两个浮点数N1=2J1×S1, N2=2J2×S2。设J1=(+11)2 ,S1=(+0.0101011)2, J2=(+10)2, S2=(+0.1001111)2，求N1+N2，其中阶码和尾数皆用单符号位补码表示，写出运算步骤及结果。（舍入处理采用“0舍1入”法）

## Slide 3
二A、用2K×4位/片的SRAM芯片构成一个4K×8位的存储器，地址总线A15～A0（低），双向数据总线D7～D0，读写控制信号 ，
为片选输入端。
（1） 一共需要多少片SRAM?
（2） 写出各组芯片的地址范围（16进制表示）。
（3） 画出CPU与RAM芯片之间的连接图。
二B、用1K×8位/片的SRAM芯片构成一个2K×16位的存储器，地址总线A15～A0（低），双向数据总线D15～D0，读写控制信号 ，
为片选输入端。
（1） 一共需要多少片SRAM?
（2） 写出各组芯片的地址范围（16进制表示）。
（3） 画出CPU与RAM芯片之间的连接图。

## Slide 4
三A、某计算机的存储系统由Cache和主存构成，Cache的存取周期为30ns，主存的存取周期为150ns。已知在一段给定的时间内，CPU共访问存储系统5000次，其中400次访问主存。问：
（1）Cache的命中率是多少？
（2）求Cache-主存系统的平均访问时间是多少？
（3）求Cache-主存系统的效率？
三B、某计算机的存储系统由Cache和主存构成，Cache的存取周期为45ns，主存的存取周期为200ns。已知在一段给定的时间内，CPU共访问存储系统4500次，其中340次访问主存。问：
（1）Cache的命中率是多少？
（2）求Cache-主存系统的平均访问时间是多少？
（3）求Cache-主存系统的效率？
Notes: 某计算机系统的内存由Cache和主存构成,Cache的存取周期为45ns,主存的存取周期为200ns.已知在一段给定的时间内,CPU共访问内存4500次,其中340次访问主存,求: (1)Cache的命中率是多少 (2)CPU访问内存的平均访问时间是多少 (3)Cache-主存系统的效率是多少 解:⑴ 命中率H=(4500-340)/ 4500=0.92. ⑵ CPU访存的平均时间T=0.92×45+(1-0.92)×200=57.4ns ⑶ cache-主存系统的效率e=45/57.4=78℅

## Slide 5
四A、某磁盘存储器转速为3000转/分，共有8个记录面，每面磁道数为256道，每道扇区数为32。假定每个扇区记录1024字节，问：
（1）该磁盘存储器的存储容量是多少？
（2）该磁盘存储器的数据传输率是多少？
（3）该磁盘存储器的平均等待时间是多少？
四B、某磁盘存储器转速为3000转/分，共有4个记录面，每毫米5道，每道记录信息为12288字节，最小磁道直径为230mm，共有275道。问：
（1）该磁盘存储器的存储容量是多少？
（2）该磁盘存储器的数据传输率是多少？
（3）该磁盘存储器的平均等待时间是多少？
Notes: A:(1) 该磁盘存储器的存储容量是
8*256*32*1024B = 64MB
(2)每个磁道容量为 32*1024B = 32KB
磁盘的传输率为32KB * 3000/60= 1600KB/s
(3)该磁盘存储器的平均等待时间是0.5*60/3000=10ms
B:
(1)磁盘容量＝4X12288B/道X275道＝13516800B
(2)传输率=3000转/60sXl2288＝614400B/s
(3)平均等待时间＝1/2 X 1/转速＝1/2 X 60/3000 ＝ 0.01s＝10 ms